Lębork, dnia 24.01.2019r

RI.7011.17.2018.J

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego na :

Budowę przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Zagadnienia formalne

- Wnoszę by w projekcie umowy obniżyć wysokość kary umownej wyszczególnionej w §11 pkt. 1.4. oraz w pkt. 1.5. za nieprzedłożenie w terminie i nie przedłożenie w kolejnym terminie dokumentu do wysokości 500,00 ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Kolektory kanalizacji deszczowej.

W projekcie technicznym do wykonania kolektorów przyjęto rury PP SN10. Są one niepotrzebnym podbiciem kosztów wykonania robót. Do głębokości 4 metry wystarczające są wszelkie rury z tworzyw o klasie SN8, bez wskazania producenta, szczegółowej technologii oraz rodzaju tworzywa i innych niuansów naprowadzających na produkt określonego producenta. Ponadto kształtki do rur PP SN10 są trudno dostępne (kolana, trójniki, przejścia szczelne) co ma znaczenie przy podłączaniu się do studni, wykonaniu podejść do rur spustowych oraz przy omijaniu ewentualnych kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zastosowanie rur z PVC ze ścianka litą w klasie SN8?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rury PP SN10 na rurę PVC SN8.