Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259978-2015 z dnia 2015-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku, wraz z zagospodarowaniem terenu. 1.1. Podstawowe dane budynku: a) Liczba kondygnacji - 5 (4 naziemne + piwnice); b) Liczba...
Termin składania ofert: 2015-10-22

Numer ogłoszenia: 284928 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259978 - 2015 data 02.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.10. Instalację oświetlenia piwnic wykonać jako instalację 24V. Rozdzielnie RG-RA klatki nr 1 i klatki nr 2 wyposażyć w transformatory napięcia zgodnie z rysunkami zamiennymi stanowiącymi Załącznik nr 26 i Załącznik nr 27 do SIWZ. Instalację wykonać przewodami YDY 2x2,5 mm2 instalując oprawy oświetlenia piwnic. Przewody prowadzić z RG-RA, a nie od liczników lokatorskich. 3.11. Drzwi wejściowe do mieszkań należy wykonać jako drzwi płycinowe, spełniające wszystkie wymogi określone w warunkach technicznych, w szczególności: rozmiar zgodny z projektem (nie węższe niż 0,9 m i otwierane do wewnątrz lokali); izolacja akustyczna - współczynnik RW nie powinien być niższy niż 28dB; izolacja termiczna - współczynnik nie wyższy niż 2,0 W/(m2K) dla całych drzwi; zabezpieczenie antywłamaniowe - zamek wielopunktowy oraz bolce antywłamaniowe od strony zawiasów lub odpowiednia konstrukcja połączenia skrzydła z ościeżnicą - tzw. wręg antywyważeniowy. Klasa odporności na włamanie RC2. 3.12. Należy wykonać systemowe łączniki balkonowe w miejscu oparcia na ścianach zewnętrznych. 3.13. Należy wykonać systemową izolację mineralną balkonów wraz z założeniem taśm uszczelniających. 3.14. Na klatkach schodowych należy wykonać balustradę wewnętrzną ze stali czarnej ocynkowanej z pochwytem drewnianym. 3.15. Należy wykonać wewnętrzne tynki gipsowe, w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach wilgotnych tynki cementowo-wapienne lub tynki gipsowe zagruntowane powłoką hydrofobizującą lub z dodatkiem hydrofobizującym do zaprawy. 3.16. W pomieszczeniach kuchennych należy zamontować okapy kuchenne z wentylacją mechaniczną. 3.17. Do wykonania należy przyjąć rozwiązania dot. warstw drogowych opisane na rysunkach projektowych dot. robót drogowych. 3.18. Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 29 do SIWZ, zawierającym szczegółowe wymiary nawierzchni, promieni i spadków. 3.19. W oknach piwnic nie należy montować parapetów wewnętrznych. Należy przewidzieć montaż krat oraz zwykłych szyb w oknach piwnicznych. 3.20. W zależności od danego skrzydła drzwiowego oraz grubości muru dopuszcza się ościeżnice z MDF, litego drewna lub metalowe z opaskami maskującymi. 3.21. Okna i drwi zewnętrzne należy montować w technologii szczelnego montażu - 3 warstwy - wełna lub pianka poliuretanowa zabezpieczona od wewnątrz folią paroszczelną od zewnątrz folią paroprzepuszczalną. 3.22. Drzwi balkonowe należy obsadzić na warstwie ocieplenia przed wylaniem jastrychu. Należy przewidzieć systemowe poszerzenie progu, który służy stabilnemu podparciu konstrukcji balkonowej i zniwelowaniu luzu montażowego wynikającego z faktu montowania okien przed wykonaniem posadzki. Należy wykonać docieplenie tego elementu. Roboty należy wykonać w oparciu o uszczegółowiony rys. A-11, stanowiący Załącznik nr 31 do SIWZ. 3.23. Okna i parapety mają być zamontowane zgodnie z uszczegółowionym rysunkiem A-11 stanowiącym Załącznik nr 31 do SIWZ. 3.24. Parametry techniczne drzwi do pomieszczeń technicznych: Drzwi wewnętrzne wejściowe pełne malowane farbą poliestrową lub blacha stalowa laminowana PCV, skrzydło przylgowe. 3.25. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy brać pod uwagę uszczegółowiony opis techniczny dla projektu wykonawczego w branży architektonicznej stanowiący Załącznik nr 28 do SIWZ. 3.26. Wysokość stopnia na klatce schodowej wynosić powinna 16,0 cm, nie jak podano w opisie schodów 15,9 cm. Szerokość biegu schodów wynosi 132 cm. Rysunki branży architektonicznej podają szerokość biegu schodów od ściany do poręczy w celu zweryfikowania zgodności z przepisami. Balustrada na klatkach schodowych ma być zamontowana na stopniach. W balustradzie należy dodać kolejną środkową podporę. Schody mają być wykonane zgodnie z uszczegółowionym rysunkiem A 21 stanowiącym Załącznik nr 33 do SIWZ. 3.27. Podłogi w piwnicach należy wykonać tak jak opisuje to przedmiar, dodając warstwę zagęszczonej pospółki, zgodnie z uszczegółowionym rysunkiem A-11, stanowiącym Załącznik nr 31 do SIWZ. 3.28. Na słupach należy wykonać pionową izolację, która w sposób ciągły będzie połączona z izolacją poziomą. 3.29. Parametry techniczne pap na pokrycie dachu: w warstwie podkładowej z włókniną poliestrową, z wierzchu - papa wierzchniego krycia z welonem szklanym. 3.30. Pod blachą na rąbek na deskowaniu zastosować folię izolacyjną grubości 0,2 mm. 3.31. Pod obróbką attyki zastosować folię izolacyjną gr. 0,2 mm. 3.32. Należy zastosować stal płetwi o klasie HEB180 S235 JE. 3.33. Należy zastosować deski konstrukcyjne o wilgotności nie większej niż 18%. Należy zastosować drewno atestowane. 3.34. Należy wykonać wyprowadzenie otworów wentylacyjnych z boków komina i przykrycie czapka kominową. Wysokości kominów podano na uszczegółowionym rysunku nr A-06, stanowiącym Załącznik nr 30 do SIWZ. 3.35. W warstwach posadzkowych należy uwzględnić folię PE 0,2 mm na styropianie pod wylewką z jastrychu cementowego. 3.36. Cała strefę mokrą łazienek należy pokryć ochronną szczelna izolacją przeciwwilgociową. Strefy wilgotne należy zabezpieczyć przez gruntowanie, przyklejenie klejem wodoodpornym okładziny z płytek i zafugowanie spoinami wodoodpornymi lub malowanie farbami przeznaczonymi do łazienek. Gruntowanie należy wykonać preparatami dostosowanymi odpowiednio do kleju do płytek lub farby. Zapis 2 x folia w tekście projektu dotyczy folii budowlanej PE 0,2 mm ułożonej na izolacji termicznej. 3.37. Na klatkach schodowych należy wykonać lamperie z tynku żywicznego do wysokości 150 cm, powyżej lamperii oraz spody biegów i sufity pomalować emulsją. 3.38. Należy zastosować brodziki prysznicowe o wymiarach 80 x 80 cm. W łazience dla osób niepełnosprawnych zastosować brodzik najazdowy wpuszczony w posadzkę. 3.39. Przewody kominowe: obudowę do szachtu należy zastosować od wysokości co najmniej 220 cm. Otwór wentylacyjny z kratka należy zamontować w ściance bocznej kanału wyprowadzonego pod sufitem. 3.40. Daszki nad wejściami do budynku wykonać jak na rysunku A-19 w Załączniku nr 32 do SIWZ. W celu ochrony przed ewentualnym upadkiem elementów elewacji i okien zmieniono montaż na cięgnach na rzecz konstrukcji stalowej. Daszki należy pokryć szkłem półhartowanym klejonym, posiadającym wystarczającą wytrzymałość na obciążenia i bezpiecznym dla użytkowników. 3.41. Szczegółowe powierzchnie użytkowe zawiera uszczegółowiony opis techniczny dla projektu wykonawczego branży architektonicznej, stanowiący Załącznik nr 28 do SIWZ..