Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 111662-2014 z dnia 2014-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie obejmuje odcinek ulicy od ul. Findera i Basztowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie...
Termin składania ofert: 2014-04-18

Numer ogłoszenia: 128088 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111662 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie obejmuje odcinek ulicy od ul. Findera i Basztowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie do celów informacyjnych stanowiącej Załącznik nr 21 do SIWZ. PARAMETRY ZAPROJEKTOWANEJ ULICY: a) kanalizacja deszczowa - odcinek dł. ok. 105 m plus przykanaliki (łączna długość rurociągów: Ø160x4,7mm - 20,6 m, Ø200x5,9mm - 61,1 m, Ø250x7,3mm - 72,0 m); b) studnie rewizyjne - 6 szt.; c) wpusty uliczne - 6 szt. + 1 szt. studzienka kanalizacyjna; d) nawierzchnia jezdni - ok. 674 m2 z kostki granitowej 9/11 szarej łupanej; e) nawierzchnia chodników - ok. 422 m2 z kostki granitowej 9/11 szarej (płomieniowanej w górnej krawędzi, pozostałe krawędzie - łupane) oraz 123 m2 z kostki granitowej 9/11 czerwonej, łupanej; f) przejście dla pieszych - 1 przejście z kostki kamiennej czerwonej i żółtej; g) znaki drogowe - 3 szt.; Budowany kolektor deszczowy będzie włączony do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ULICA OBJĘTA INWESTYCJĄ ZNAJDUJE SIĘ W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA, ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE TAK, ABY ZMINIMALIZOWAĆ ICH UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW TEGO TERENU..

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie obejmuje odcinek ulicy od ul. Findera i Basztowej do ul. Armii Krajowej, zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie do celów informacyjnych stanowiącej Załącznik nr 21 do SIWZ. PARAMETRY ZAPROJEKTOWANEJ ULICY: a) kanalizacja deszczowa - odcinek dł. ok. 105 m plus przykanaliki (łączna długość rurociągów: Ø160x4,7mm - 20,6 m, Ø200x5,9mm - 61,1 m, Ø250x7,3mm - 72,0 m); b) studnie rewizyjne - 6 szt.; c) wpusty uliczne - 6 szt. + 1 szt. studzienka kanalizacyjna; d) nawierzchnia jezdni - ok. 674 m2 z kostki kamiennej - materiał Zamawiającego (zgodnie z p. 2.3. działu III SIWZ); e) nawierzchnia chodników - ok. 422 m2 z kostki granitowej 9/11 szarej (płomieniowanej w górnej krawędzi, pozostałe krawędzie - łupane) oraz ok. 123 m2 z kostki granitowej 9/11 czerwonej, łupanej; f) przejście dla pieszych - 1 przejście z kostki kamiennej czerwonej i żółtej; g) znaki drogowe - 3 szt.; Budowany kolektor deszczowy będzie włączony do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ULICA OBJĘTA INWESTYCJĄ ZNAJDUJE SIĘ W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA, ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE TAK, ABY ZMINIMALIZOWAĆ ICH UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW TEGO TERENU..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 2.10. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., po dokonaniu rozbiórek nawierzchni ulicy, w celu wykonania robót związanych z przebudową miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykopy zostaną zasypane i zagęszczone przez MPEC. Wyniki zagęszczeń zostaną przedstawione kierownikowi robót. Czas prowadzenia prac przez MPEC: 12 dni roboczych..

- W ogłoszeniu powinno być: 2.10. a) W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., po dokonaniu rozbiórek nawierzchni ulicy, w celu wykonania robót związanych z przebudową miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykopy zostaną zasypane i zagęszczone przez MPEC. Wyniki zagęszczeń zostaną przedstawione kierownikowi robót. Czas prowadzenia prac przez MPEC: 12 dni roboczych. b) W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., po dokonaniu rozbiórek nawierzchni ulicy, w celu wykonania robót związanych z remontem sieci kanalizacyjnej. Wykopy zostaną zasypane i zagęszczone przez MPWiK. Wyniki zagęszczeń zostaną przedstawione kierownikowi robót. Czas prowadzenia prac przez MPWiK: 5 dni roboczych..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

- W ogłoszeniu jest: Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz stosownych dokumentów, o których mowa w Dziale VI pkt. 1.2. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia..

- W ogłoszeniu powinno być: Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz stosownych dokumentów, o których mowa w p. III.4.1 ogłoszenia (w Dziale VI pkt. 1.2 SIWZ). Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..