Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 154056-2013 z dnia 2013-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wody deszczowe mają być odprowadzone do istniejącej kanalizacji w ul. Armii Krajowej. a) Długości...
Termin składania ofert: 2013-05-07

Lębork: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni
Numer ogłoszenia: 255790 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154056 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wody deszczowe mają być odprowadzone do istniejącej kanalizacji w ul. Armii Krajowej. a) Długości zaprojektowanych ciągów kanalizacji deszczowej: ul. Marii Konopnickiej: Ø200x5,9mm L = 28,5m; Ø250x5,9mm L = 48,8m; Ø315x9,2mm L = 74,1m; ul. Janusza Korczaka: Ø250x7,3mm L = 39,0m; ul. Mikołaja Reja: Ø250x7,3mm L = 116,8 m. Łączna długość kanalizacji deszczowej: L = 307,2 m. b) Liczba zaprojektowanych studni deszczowych: 10. c) Liczba zaprojektowanych wpustów deszczowych: 13. d) Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 szarej (jezdnia): ok. 820 m2 e) Nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 szarej (chodniki i zjazdy): ok. 1.600,0 m2. f) Nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 czerwonej (opaska chodnika): ok. 200,0 m2. g) Nawierzchnia z kostki granitowej czarnej: 1,0 m2. h) Nawierzchnia bitumiczna: 1260,0 m2. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ULICE OBJĘTE INWESTYCJĄ ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA, ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE TAK, ABY ZMINIMALIZOWAĆ ICH UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW TEGO TERENU. Zadanie jest elementem projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: projektem budowlanym (Załącznik nr 9 do SIWZ), projektem wykonawczym (Załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (Załącznik nr 11 do SIWZ), specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna (Załącznik nr 12 do SIWZ), specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych - branża drogowa (Załącznik nr 13 do SIWZ), zapisami protokołu ZUDP (Załącznik nr 17 do SIWZ) zapisami niniejszej SIWZ. 2.2. Po demontażu podłączeń wpustów Wykonawca ma zaczopować korkami betonowymi trójniki kolektora ogólnospławnego. 2.3. Wykonawca ma dodatkowo wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wymalowanie 2 przejść dla pieszych na nawierzchni bitumicznej (w ul. M. Konopnickiej) oraz ułożenie 1 przejścia dla pieszych z kostki granitowej (pasy z granitu zbliżonego kolorem do białego otoczone kostką granitową czerwoną) w ul. M. Reja, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 15 do SIWZ. 2.4. Wykonawca ma wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wymianę 4 istniejących słupków i znaków poprzez montaż 4 stylizowanych słupków, stalowych, w kolorze czarnym, wys. 2,5 m, z gałką zamykająca od góry, przeznaczonych do trzymania pojedynczego znaku, (bez zmiany rodzaju i lokalizacji znaków, projekt nie przewiduje zmiany organizacji ruchu). Wykonawca ma zamontować znaki małe. Rodzaj słupków na wzór pokazuje Załącznik nr 18 do SIWZ. 2.5. Wzdłuż krawężników odgraniczających chodniki od jezdni oraz wzdłuż budynków i obrzeży ograniczających chodniki należy wykonać w nawierzchni chodników opaskę z kostki czerwonej 8/10 o szerokości 30 cm (dostosowaną szerokością do istniejącej opaski w nawierzchni chodników przy ul. Armii Krajowej). 2.6. Promocja projektu: - przed rozpoczęciem robót budowlanych: wykonanie i umieszczenie przy budowie 2 tablic informacyjnych (przy ul. M. Konopnickiej i przy ul. M. Reja) o wymiarach min. 1,50 m x 2 m, informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ); tablice powinny być wykonane z trwałego materiału (tworzywo sztuczne); tablice powinny być zamocowane na wysokości min. 2 m licząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi tablicy, na konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej ogniowo (powyżej terenu), zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo, przeznaczonej do posadowienia w podłożu nieutwardzonym; profile stalowe konstrukcji nośnej mają być zamknięte, jednolite (nie dopuszcza się przedłużanych elementów widocznych); fundamenty konstrukcji mają być betonowe lub żelbetowe o objętości uniemożliwiającej przewrócenie tablicy; elementy mocujące tablicę do konstrukcji nośnej powinny być niewidoczne; obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie stanu tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej; - po zakończeniu robót budowlanych, a przed odbiorem obiektu: umieszczenie przekazanych przez Zamawiającego 2 tablic pamiątkowych (Zamawiający przekaże tablice wraz z metalowymi konstrukcjami nośnymi). 2.7. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych następujących rodzajów: - archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających dla robót w ul. Korczaka i Reja, położonych w strefie W ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; - archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru dla robót w ul. Konopnickiej, położonej w strefie OW częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, oraz wykonanie sprawozdania z badań; szczegółowy zakres badań określi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu (złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne - w gestii Wykonawcy). Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegatury w Słupsku, stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ. 2.8. Zakres zamówienia obejmuje również: - wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów). - tymczasową organizację ruchu zgodnie z podziałem na etapy opisanym w punkcie 3.1. poniżej, - organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (z uwzględnieniem podziału na etapy, zgodnie z pkt. 3.1), - usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w SIWZ, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, uwagami w uzgodnieniach branżowych oraz uwagami w protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, - uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych, - uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu po zakończonych pracach budowlanych, - wyprofilowanie dojazdów i dojść do bram, wjazdów itp. do ich obecnego poziomu; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, - przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej. 3. UWAGI: 3.1. Prace muszą być podzielone na etapy, w celu zminimalizowania uciążliwości robót. Zamawiający wyznacza następujące etapy prac (kolejność wykonywania poszczególnych etapów nie jest narzucona i zostanie ustalona przed podpisaniem umowy): - ul. M. Konopnickiej od ul. Armii Krajowej do ul. Korczaka (bez skrzyżowania z ul. Korczaka); - pozostała część ul. M. Konopnickiej oraz ul. Korczaka; - ul. M. Reja od ul. Korczaka do ul. Armii Krajowej; - ul. M. Reja od ul. Armii Krajowej do ul. Kasprzaka. 3.2. W związku z powyższym podziałem teren budowy pod poszczególne etapy realizacji zadania będzie również przekazywany etapami (odrębny protokół przekazania terenu budowy dla każdego etapu i odrębny protokół zakończenia danego etapu prac). 3.3. Zdemontowane płytki chodnikowe, krawężniki, elementy infrastruktury drogowej, kostkę betonową, kostkę kamienną i inne elementy nawierzchni (łącznie z tymi przykrytymi warstwą asfaltu), należy dostarczyć do magazynu zlokalizowanego w odległości do 2 km od miejsca inwestycji i przekazać Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Miejskiej w Lęborku. W tym celu należy przyjąć następującą procedurę: po przekazaniu określonego odcinka ulicy do realizacji teren zostanie komisyjnie obfotografowany i określona zostanie ilość materiału do odzysku, który winien trafić do magazynu. - w przypadku nawierzchni kamiennych przykrytych asfaltem, czynności wyżej wymienione będą wykonane po zdjęciu asfaltu. Jeżeli Wykonawca nie umożliwi komisyjnego określenia ilości materiałów do demontażu, np. będzie rozbierał kamienną nawierzchnię wraz z asfaltem, wówczas zostanie przyjęte 100% nawierzchni kamiennej do odzysku i tym samym do rozliczeń. - dokumentem rozliczeniowym będzie protokół przyjęcia demontowanego materiału przez w/w magazyn. 3.4. Tam, gdzie projekt przewiduje ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, należy zastosować następujące wymiary kostki: w nawierzchni chodników - kostka 8/10, w nawierzchni jezdni - kostka 9/11. 3.5. Kostka granitowa (szara) użyta w chodnikach na ul. Reja (od ul. Armii Krajowej do ul. Kasprzaka), ul. Korczaka oraz ul. Konopnickiej ma być cięta i płomieniowana w górnej powierzchni, stanowiącej nawierzchnię chodników (pozostałe powierzchnie kostki - łupane). 3.6. Inwestycja obejmuje demontaż i ponowne wstawienie krawężników kamiennych w ul. Konopnickiej i Korczaka oraz fragmencie ul. Reja od ul. Armii Krajowej do ul. Kasprzaka. Na pozostałym odcinku ul. Reja, tj. od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Korczaka, z wyłączeniem odcinka dł. ok. 10 m w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych od strony ul. Armii Krajowej, należy w miejsce istniejących krawężników betonowych zamontować krawężniki kamienne przekazane przez Zamawiającego. W gestii Wykonawcy będzie przewiezienie krawężników na miejsce inwestycji z magazynu odległego o ok. 3 km. Orientacyjna długość krawężnika koniecznego do przewiezienia: ok. 160 mb. 4. ELEMENTY ROZLICZENIOWE: 4.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był podzielony na elementy rozliczeniowe z podaniem terminu wykonania i ceny netto i brutto. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert. Obowiązkowy jest podział co najmniej na poszczególne ulice - tak, aby możliwe było realizowanie płatności osobno dla każdej z ulic. 4.2. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych jako harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowiła załącznik do umowy. 4.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach; 6. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy przeanalizować opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi materiałami. 8. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 9. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.23.31.62-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedsięwzięcie stanowi element Projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8336472,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1318094,67

- Oferta z najniższą ceną: 1318094,67 / Oferta z najwyższą ceną: 1841310,00

- Waluta: PLN.