Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 154056-2013 z dnia 2013-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wody deszczowe mają być odprowadzone do istniejącej kanalizacji w ul. Armii Krajowej. a) Długości...
Termin składania ofert: 2013-05-07

Numer ogłoszenia: 176762 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154056 - 2013 data 18.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 2.6. Promocja projektu: - przed rozpoczęciem robót budowlanych: wykonanie i umieszczenie przy budowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 2 tablic informacyjnych (przy ul. M. Konopnickiej i przy ul. M. Reja) o wymiarach min. 1,50 m x 2 m, informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ); - po zakończeniu robót budowlanych, a przed odbiorem obiektu: umieszczenie przekazanej przez Zamawiającego 2 tablic pamiątkowych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym..

- W ogłoszeniu powinno być: 2.6. Promocja projektu: - przed rozpoczęciem robót budowlanych: wykonanie i umieszczenie przy budowie 2 tablic informacyjnych (przy ul. M. Konopnickiej i przy ul. M. Reja) o wymiarach min. 1,50 m x 2 m, informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ); tablice powinny być wykonane z trwałego materiału (tworzywo sztuczne); tablice powinny być zamocowane na wysokości min. 2 m licząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi tablicy, na konstrukcji nośnej stalowej ocynkowanej ogniowo (powyżej terenu), zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo, przeznaczonej do posadowienia w podłożu nieutwardzonym; profile stalowe konstrukcji nośnej mają być zamknięte, jednolite (nie dopuszcza się przedłużanych elementów widocznych); fundamenty konstrukcji mają być betonowe lub żelbetowe o objętości uniemożliwiającej przewrócenie tablicy; elementy mocujące tablicę do konstrukcji nośnej powinny być niewidoczne; obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie stanu tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. - po zakończeniu robót budowlanych, a przed odbiorem obiektu: umieszczenie przekazanych przez Zamawiającego 2 tablic pamiątkowych (Zamawiający przekaże tablice wraz z metalowymi konstrukcjami nośnymi)..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami i materiałami dostępnymi do wglądu u Zamawiającego..

- W ogłoszeniu powinno być: 7. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy przeanalizować opis przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi materiałami..