Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46723-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 9 przy ul Janusza Korczaka , rozbiórka budynku garażowego oraz budowa budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku o ogólnej charakterystyce:. - Przebudowa budyneku dwukondygnacyjnego...
Termin składania ofert: 2012-03-22

Lębork: Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku.
Numer ogłoszenia: 81523 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46723 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 9 przy ul Janusza Korczaka , rozbiórka budynku garażowego oraz budowa budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku o ogólnej charakterystyce:. - Przebudowa budyneku dwukondygnacyjnego podpiwniczonego o pow. Użytkowej ok. 182 m2 i kubaturze 688 m3 - Budowa nowego budynku trzykondygnacyjnego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej ok. 159 m2 i kubaturze 790 m3 - Budynki mają być wyposażone w instalację c.o., ciepłą i zimną wodę, instalację elektryczną osobno opomiarowane oraz instalację teletechniczną i kanalizację sanitarną. 1.1 Zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej obejmującej: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7do SIWZ) oraz sztuką budowlaną i z zasadami wiedzy technicznej. 1.2 W zakresie robót i wartości ryczałtowej należy dodatkowo uwzględnić: a. instalację monitoringu zewnętrznego nie ujętego w projekcie w tym cztery kamery wizyjne (o parametrach: min. 540 linii, tryb pracy dzień/noc, czułości 0,2 lux), rejestrator o pojemności min 1 Tb i obsługą sieci LAN. Miejsce usytuowania kamer na zewnątrz budynku wg wskazania Zamawiającego a rejestratora przy centrali telefonicznej. Łączna długość kabli do rejestratora będzie wynosić ok. 104 m. b. wykonanie nowego układu pomiarowego c.o. dla tej części budynku. Energia elektryczna i wodociąg posiada już oddzielne opomiarowanie. c. Do pomieszczeń biurowych należy również uwzględnić ułożenie kabli i zamontowanie gniazd dla potrzeb sieci komputerowej. Gniazda komputerowe umieścić obok gniazd telefonicznych, a przewody układać obok instalacji telefonicznej i zakończyć również przy centrali telefonicznej. Długość kabli przyjąć z długości kabli telefonicznych. d. Pomieszczenie wymiennikowi oddzielić drzwiami typu krata. e. Gniazda elektryczne w pomieszczeniach biurowych mają być typu podwójnego. f. Uwzględnić montaż dodatkowych gniazd elektrycznych, podwójnych przy urządzeniach centrali telefonicznej, alarmowej i p-poż wykorzystując obwody pobliskich gniazd. g. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się w strefie bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Wydana została w tym zakresie decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Załącznik nr 8 do SIWZ). W trakcie robót ziemnych archeologiczne badania ratownicze przeprowadzi Muzeum w Lęborku. Finansowanie prac archeologa w ramach archeologicznych badań ratowniczych oraz opracowania dokumentacji z tych badań leży w gestii Zamawiającego. Wykonanie prac ziemnych, zabezpieczenie terenu badań leży w gestii Wykonawcy. W ramach archeologicznych badań ratowniczych Wykonawca wykona wykop o wymiarach 9 m x 9 m do poziomu calca archeologicznego. W związku z tym Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty realizację robót ziemnych (wykopów) w ok. 50% jako ręczne i ok. 50% jako mechaniczne. Przyjmuje się możliwość przedłużenia się powyższych prac o ok. 1 miesiąc. 2. W cenie ryczałtowej Wykonawca winien uwzględnić również: 2.1 ogrodzenie terenu budowy 2.2 geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 2.3 koszt zajęcia pasa drogowego 2.4 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych oraz badań zagęszczenia gruntu, 2.5 organizację placu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe 2.6 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o projekt wykonawczy 2.7 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 2.8 uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych, 2.9 wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt potrzebny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wymagany przez PPIS i PSP (np. gaśnice, instrukcje p poż, oznaczenia ewakuacyjne, itp.). 2.10 opracowanie certyfikatu energetycznego budynków 2.11 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego po zakończonych pracach budowlanych. 2.12 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku ( w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) i przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją 3. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 4. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był podzielony na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert. 5.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, określenie kosztów i terminów prac budowlanych wymienionych w pkt. 1 niniejszego rozdziału - zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ. 5.2 Harmonogram powinien przewidywać zakres prac w 2012 r. na kwotę nie większą niż 400 000,00 zł. Może to ulec zmianie, gdy Zamawiający zwiększy środki finansowe w roku 2012 na tym zadaniu. 5.3 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 5.4 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- TEMIX Barbara Skrzybalska, ul. Boczna 8, 76-200 Siemianice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1270388,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 873305,46

- Oferta z najniższą ceną: 873305,46 / Oferta z najwyższą ceną: 1679437,61

- Waluta: PLN.