WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ARMII KRAJOWEJ W LĘBORKU NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE ŁEBA DO UL. ORZESZKOWEJ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

1a. PYTANIE:

„Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi (w drodze decyzji administracyjnej) wraz z naliczeniem stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Budowa kanalizacji deszczowej związana jest z ochroną drogi i wg nas Wykonawca nie powinien ponosić opłat za zajęcie pasa drogowego.”

1b. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienił treść punktu 3.7 rozdz. III SIWZ dot. kosztu zajęcia pasa drogowego. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a zmianę treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego.

2a. PYTANIE:

„W dokumentacji projektowej nawierzchnia chodników i opasek założona jest jako kostka nieregularna koloru szarego i czerwonego 9/11 gr. 8 cm. Przyjmujemy, że kostka zgodnie z obowiązującymi wymiarami handlowymi o zaprojektowanej gr. 8 cm ma mieć wymiary 7/9 cm. Prosimy o potwierdzenie wymiaru kostki.”

2b. ODPOWIEDŹ:

Chodniki należy wykonać z kostki granitowej nieregularnej szarej o wymiarach 8/10  cm (gr. 9 cm). Opaskę chodnika należy wykonać z kostki granitowej nieregularnej czerwonej o wymiarach 8/10 cm (gr. 9 cm).

3a. PYTANIE:

„W projekcie wykonawczym branży drogowej założono obrzeża 8x30 cm, natomiast w wykazach i przedmiarze pojawia się obrzeże 8x20 cm. Jakie obrzeża należy przyjąć do kalkulacji? Brak jest również informacji w dokumentacji projektowej jaki rodzaj podsypki / ławy należy zastosować  przy ustawianiu obrzeży.”

3b. ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować obrzeża kamienne 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm.

4a. PYTANIE:

„W dokumentacji projektowej branży drogowej na przekroju normalnym występuje ściek przykrawężnikowy na ławie betonowej, tj. na odc. km 0+000 – 0+146, natomiast na odc. km 0+147 – 0+253 ława betonowa pod ściekiem już nie występuje. W wykazie ilościowym oraz na przekrojach poprzecznych ława betonowa pod ściekiem występuje na całej jego długości. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.”

4b. ODPOWIEDŹ:

Na odcinku, na którym zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną, należy zastosować ławę betonową pod ściekiem przykrawężnikowym. Na odcinku, na którym powstanie nawierzchnia z kostki kamiennej, ściek przykrawężnikowy należy wykonać bez ławy betonowej. Ściek przykrawężnikowy należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi.

5a. PYTANIE:

„W pkt. 2.2 SIWZ występuje konieczność podłączenia wykonanej KD w ul. Skłodowskiej do nowego układu odwodnienia ul. Armii Krajowej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że studnie które należy połączyć to D13 wg opracowania i studnia o rzędnej włazu 18,39 w ul. Skłodowskiej po stronie Urzędu Miasta. Dodatkowo prosimy o podanie rzędnej kanału w tej studni w celu kalkulacji robót nawierzchniowych i ziemnych związanych z tym podłączeniem.”

5b. ODPOWIEDŹ:

Należy połączyć przelewem projektowany kolektor deszczowy w ul. Armii Krajowej z wykonanym systemem kanalizacji deszczowej w ul. M. Skłodowskiej-Curie od strony ul. Staromiejskiej. W tym celu na projektowanym kolektorze w ul. Armii Krajowej Ø400 należy zamontować trójnik Ø400/300 i wykonać połączenie z istniejącą studnią o rzędnej dna 16,86 m i głębokości ok. 1,50 m (przejście szczelne Ø300 długości ok. 2 m). Natomiast studnię D13 należy wykonać zgodnie z projektem.

6a. PYTANIE:

„W pkt. 2.13 SIWZ jest zapis, że Wykonawca przy wprowadzania docelowej organizacji ruchu zastosuje słupki stylizowane, natomiast w wykazie robót rozbiórkowych i oznakowania docelowego założono odzysk starych słupków i tarcz znaków. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, a w przypadku konieczności zastosowania słupków stylizowanych określenia ich typu.”

6b. ODPOWIEDŹ:

Do kalkulacji ceny należy przyjąć zastosowanie nowych, stylizowanych słupków pod znaki oraz nowych tarcz znaków. Słupki mają być dopasowane wyglądem do słupków zastosowanych na ul. M. Skłodowskiej-Curie. Zdemontowane słupki i znaki mają zostać przewiezione do magazynu przy ul. Pionierów 10 w Lęborku i przekazane Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

7a. PYTANIE:

„Przeprowadzając wizję lokalną w terenie zauważyliśmy uszkodzone włazy do studni KD, TP oraz skrzynki zaworów wodociągowych. Czy Zamawiający przewiduje ich wymianę, a jeśli tak, czy wykona to gestor sieci we własnym zakresie, czy ma to zrobić Wykonawca i uwzględnić ten fakt w swojej kalkulacji. W przypadku, gdy wymiany ma dokonać Wykonawca proszę o określenie typu i rodzaju armatury żeliwnej.”

7b. ODPOWIEDŹ:

Nie należy przyjmować wymiany ww. elementów do kalkulacji ceny. Wymiany dokonają własnym kosztem i staraniem właściciele/użytkownicy uszkodzonych elementów.