WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ARMII KRAJOWEJ W LĘBORKU NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE ŁEBA DO UL. ORZESZKOWEJ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

1a. PYTANIE:

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie szerokości ścieku z kostki kamiennej występującego na całej długości drogi. Opis techniczny i przekroje normalne wraz z przedmiarem określają szerokość ścieku na 20/22 cm natomiast załącznik nr 16 do SIWZ „Kostka przy lampach i budynkach” na 30 cm”

1b. ODPOWIEDŹ:

Na rysunku stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ pokazano opaskę chodnika z czerwonej kostki granitowej, nie ściek przykrawężnikowy. Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej w kolorze szarym ma mieć wymiar zgodny z dokumentacją projektową, tj. 20/22 cm, natomiast opaska chodnika, wykonana z kostki kamiennej w kolorze czerwonym, ma mieć szerokość 30 cm.