WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ARMII KRAJOWEJ W LĘBORKU NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE ŁEBA DO UL. ORZESZKOWEJ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

1a. PYTANIE:

„W związku z wprowadzeniem norm serii PN-EN oraz Wymagań Technicznych WT-1 2010 i WT-2 2010 prosimy o uaktualnienie Specyfikacji Technicznych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Norma PN-S 96025:2000, na którą powołuje się Specyfikacja Techniczna została wycofana i zastąpiona normami serii PN-EN 12108-1÷21 oraz serii PN-EN 12697-1÷43. W oparciu o aktualne normy i wymagania nie jest możliwe zaprojektowanie i wyprodukowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniach 0/12,8. Odpowiadający im aktualny rodzaj to 0/11.

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej dla mieszanek mineralnoasfaltowych w aktualnej formie umożliwiającej wyprodukowanie mieszanek zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.”

1b. ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami należy przyjąć uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy ścieralnej, jako AC11S zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną „D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN” oraz warstwa wiążąca – wyrównawcza, jako AC16W – załączona została dla w-wy wiążącej Specyfikacja Techniczna „D-05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN”.

2a. PYTANIE:

„W Specyfikacji Technicznej D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” określono wymagania jedynie dla mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą – wyrównawczą. Brak jest jakichkolwiek wymagań dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Prosimy o uzupełnienie SST o wymagania dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.”

2b. ODPOWIEDŹ:

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono zamienne Specyfikacje Techniczne dla obydwu warstw – Załącznik nr 11a do SIWZ. Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ.

3a. PYTANIE:

„Zgodnie Projektem Wykonawczym określono kategorię ruchu na ul. Armii Krajowej w Lęborku na KR2. Załączone Specyfikacje techniczne dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zawierają zestaw wymagań dla betonów asfaltowych jak dla ruchu KR3-6. Prosimy o przedstawienie zgodnie z projektem SST dla mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR2.”

3b. ODPOWIEDŹ:

Zamienne Specyfikacje Techniczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego jako Załącznik nr 11a do SIWZ, są przygotowane dla kategorii ruchu KR2.