Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

Remont ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z chodnikiem i zjazdami.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść  zapytania Wykonawcy:

Projektant na odcinku 84,54 m zaprojektował pochylenie podłużne 0,3 %,a na odcinku 138,51 m zaprojektował pochylenie podłużne 0,47%

Uważamy, że na tych odcinkach powinien być zastosowany ściek zapewniający odprowadzenie wody, ponieważ:

- minimalne pochylenie podłużne ze względu na odwodnienie wynosi 0,5%

- na wcześniej modernizowanych odcinkach ulica była wyposażona w ściek

- odległość między najniższym punktem a studzienka w skrajnym przypadku wynosi 138,5 m.

Jeżeli Zamawiający podziela naszą opinię to prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź Zamawiającego na  pytanie.

Wykonać zgodnie z projektem.

Zgodnie z § 24 ust.5 Warunków technicznych minimalne pochylenie niwelety jezdni powinno wynosić nie mniej niż 0,3% i takie pochylenie zostało zaprojektowane.   § 103 ust.1 nie określa obowiązku stosowania ścieków dla spadków z przedziału 0,3-0,5 %, a jedynie zobowiązuje do ich stosowania w wypadku, gdy woda powierzchniowa spowodowałaby uszkodzenie elementów drogi. W związku z powyższym ścieku nie zaprojektowano.