Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Artylerzystów w Lęborku wraz z jej odwodnieniem”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Czy nawierzchnię drogi w w/w przetargu można wykonać z polbruku dostosowując jednocześnie podbudowę do kategorii ruchu KR1 i gruntu w podłożu G2.

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z polbruku o grubości 8 cm. Wówczas zachodzi konieczność zastosowania innej podbudowy do planowanej 20 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dodać należy dodatkowo 15 cm z kruszywa lub 12 cm chudego betonu B – 7,5 MPA.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

Czy Inwestor wskaże miejsce wywozu gruntu z korytowania drogi czy wykonawca ma je zagospodarować lub zutylizować we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.

Grunt pochodzący z korytowania drogi jest własnością Zamawiającego i przez niego zostanie wskazane miejsce wywózki. Należy przyjąć do wyceny kosztów odległość do 1 km.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

Czy zaprojektowana konstrukcja ulicy zapewnia przepisowe przekrycie istniejącej sieci gazowej? Jeżeli nie, to proszę o podanie przedmiaru robót, które należy wykonać, aby spełnić ten warunek.

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie.

Projekt został wykonany zgodnie z przepisami, co stwierdził projektant w „OŚWIADCZENIU PROJEKTANTA” zamieszczonym w projekcie.