Unia Europejska

Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę otoczenia murów obronnych obejmującą: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. „Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Proszę o uściślenie zakresu robót związanych z wykonaniem świadków archeologicznych, gdyż zgodnie z SIWZ R.III ust. 1.2 należy je wykonać co 10-15 metrów i szerokości 100-150 cm. Jak długie mają być „świadki” licząc np. od lica muru obronnego?. Ponieważ każdy z wymiarów podany w SIWZ jest cenotwórczy, proszę o ich uściślenie w celu jednakowego rozliczenia wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie.

- Na całej szerokości placu budowy.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

W załączniku nr 12 do SIWZ, na rysunku nr 0501-02 „ul. Korczaka; ul. Findera” w legendzie symbolem czerwonej kratki z kreskowaniem typu „Gravel” opisany jest element: „kostka brukowa układana jako kamień polny 15-17 cm z odzysku z istniejących jezdni”, a bezpośrednio na rysunku do symbolu z legendy jest opis: „cegła klinkierowa w pasie przebiegu dawnego muru obronnego”. Który z nich jest obowiązujący? Nadmieniam, że w kosztorysie dotyczącym tej ulicy w pozycji 43 jest nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ilości 165 m2 (=87+78 m2 zgodnej z zakresem robót drogowych dla tego zadania).

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

Wszędzie, z wyłączeniem ul. Derdowskiego, powinny być nawierzchnie zaznaczające przebieg w szerokości niezachowanych murów z kamienia tj. kostki brukowej odzyskanej,

Na ul. Derdowskiego nawierzchnie j.w. w linii murów powinny być z cegły klinkierowej [o wymiarach cegły historycznej tj. ok. 32,5 x 15,5 x 8,0-8,5;] w ostateczności mogłyby być w wymiarach współczesnych tj. 25x12x6 cm

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Na rysunku jw. w legendzie słupki uliczne opisane są jako: „artmel model S6”, a w kosztorysie jako „artmel model S7”. Powyższe słupki są w różnych cenach. Który symbol z nich jest obowiązujący?

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.

Zastosować słupki typu „artmel model S6” zgodnie z opisem w legendzie.

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Tylko w jednej dokumentacji występują „kosze K6” w ilości 3 sztuki. Czy w ofercie należy ująć ich więcej?

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.

Tak. Proszę przyjąć 20 szt. Miejsce ustawienia zostanie wskazane w trakcie robót.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Tylko w jednej dokumentacji występują „ławki La4” w ilości 3 sztuki. Czy w ofercie należy ująć ich więcej?

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.

Nie.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywózki dla około 2000 m 3 gruzu i gruntu z rozbiórek, czy należy je zutylizować we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.

Miejsce wywózki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Należy przyjąć odległość do 3 km.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

W SIWZ R.III ust. 2.12 jest zapisane, że kostka brukowa będzie układana we wzory np. łukowy. Proszę o podanie, jakie jeszcze będą wymagane wzory i w jakich proporcjach do całości robót.

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie.

Całość robót będzie układana we wzorach. Podstawowym wzorem będzie łukowy, pozostały będzie uzgodniony na etapie budowy.

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

Jak należy rozumieć zapis w umowie w § 8. ust 5 w brzmieniu „Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy w przypadku rozbieżności faktycznie wykonanych robót w stosunku do warunków zawartych w umowie o łącznej wartości robót do wysokości 5 % wartości brutto zadania ujętej w § 4. Umowy”. Czy w kontekście powyższego zapisu, brakujący w dokumentacji krawężnik przy ogrodzeniu podwórka szkoły na skrzyżowaniu ulicy Korczaka i Skłodowskiej będzie robotą dodatkową?

Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie.

Realizacja robót może wykazać rozbieżność w stosunku do opisu zawartego w dokumentach przetargowych. Gdyby zaszła konieczność wykonania niektórych robót w większym zakresie np. zajdzie potrzeba wydłużenia przykanalika wpustu ulicznego, lub wykonania rozwiązania jakiejś kolizji w droższym wariancie niż zakłada projekt, Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy do uznania tych robót jako dodatkowych, jeżeli ich łączna wartość nie wyniesie 5% wartości brutto. Wartość robót jest określona ryczałtowo z uwzględnieniem wszystkich robót, jakie wynikają z analizy projektu, SIWZ oraz zapoznania się z obecnym stanem przyszłego placu budowy. Tak, więc brakujący w dokumentacji krawężnik przy ogrodzeniu podwórka szkoły na skrzyżowaniu ul. Korczaka i Skłodowskiej nie będzie robotą dodatkową, ani nie wejdzie w zakres 5% tolerancji gdyż musi być uwzględniony w cenie ryczałtowej, bo da się go przewidzieć konfrontując projekt ze stanem faktycznym w terenie i zasadami sztuki budowlanej.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:

W każdej z trzech specyfikacji inaczej opisano krawężniki 20x25 do 20x35 cm.

A. Dot. Roboty w zakresie nawierzchni ulic ul. Basztowa i Derdowskiego.

Pozycja przedmiaru nr 30 opisana „KSER 6 0403 /05 – Krawężniki kamienne z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo-piaskowej” nie określa wymiarów krawężnika. SST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne” również nie charakteryzuje wymiarów krawężników kamiennych. Proszę o podanie wymiarów krawężników.

B. Dot. branża drogowa ul. Curie-Skłodowskiej – etap I.

W przedmiarze robót występują krawężniki kamienne i w SST do tego zadania opisane są 20x25 cm.

C. Dot. Roboty drogowe ul. Derdowskiego, Findera, Korczaka, Curie-Skłódowskiej, Przymurna, Plac Spółdzielczy

Przedmiar i SST opisują krawężniki jako kamienne o wymiarach 20x35 cm.

Z uwagi na to, iż nasz dostawca na renowacje „starówek” zawsze dostarczał oporniki o przekroju (10-12)x20 cm i fakturze „surowo łupane” proszę o potwierdzenie, że na tym zadaniu mają być szlifowane krawężniki i oporniki.

Odpowiedź Zamawiającego na 9 pytanie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego wymiaru szlifowanego krawężnika tj. 12 x 20.

Treść 10 zapytania Wykonawcy:

Kolor kostek na rynsztoki opisano jako grafitowe w innym miejscu jako ciemnoszare. Czy rynsztoki mają być z czarnego bazaltu ?

Odpowiedź Zamawiającego na 10 pytanie.

Nie. Rynsztoki mają być z kostki kamiennej o znacząco ciemniejszym kolorze.

Treść 11 zapytania Wykonawcy:

Czy można zastosować elementy oświetlenia (np. lampy, słupy) oraz elementy małej architektury (np. kosze, słupki, ławki) innych producentów?

Odpowiedź Zamawiającego na 11 pytanie.

Tak. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na złą jakość zamieszczony plików o nazwie „01 Derdowskiego z przekrojami”, „02 Korczaka Findera z przekrojami”, „03 Pl Spółdzielczy Przymurna z przekrojami” i „04 część Przymurnej Skłodowskiej z przekrojami” w załączniku nr 12 do SIWZ, ponownie zamieszczamy w/w pliki o lepszej jakości i rozdzielczości, które precyzyjniej pokazują szczegóły projektowanych nawierzchni ulic.

Proszę o ponowne przeanalizowanie w/w plików przed złożeniem oferty.

Zgodnie ze S. B. M.. Lęborka z dnia 03.11.2009 r. Wydz. GM poz. 4