MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych modyfikuje się jej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na:

„Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku.”

| 1. | Pkt. 4 Działu III. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” SIWZ otrzymuje brzmienie |
| --- | --- |
|  | 4. | Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić: w miejscu kolizji (patrz: Załącznik Nr 13 do SIWZ) przyłącza z miejską siecią ciepłowniczą należy nałożyć osłony z rury płaszczowej stalowej DN 300 przeciętej wzdłuż i skręconej o długości L=1,5 mb od osi kanalizacji deszczowej z każdej strony oznakowanie robót, umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych, organizację placu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, uprzątnięcie placu budowy po zakończonych pracach budowlanych |
| 2. | W załączniku Nr 7 do SIWZ (Projekt umowy o roboty budowlane) wprowadza się następujące zmiany: |
|  |  | § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Ponadto w zakresie robót należy uwzględnić: w miejscu kolizji (patrz: Załącznik Nr 13 do SIWZ) przyłącza z miejską siecią ciepłowniczą należy nałożyć osłony z rury płaszczowej stalowej DN 300 przeciętej wzdłuż i skręconej o długości L=1,5 mb od osi kanalizacji deszczowej z każdej strony oznakowanie robót, umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych, organizację placu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, uprzątnięcie placu budowy po zakończonych pracach budowlanych” |
| 3. | Do „Listy załączników do SIWZ” dopisuje się: Załącznik Nr 13 – mapka poglądowa |
| 4. | Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się : Załącznik Nr 13 do SIWZ – mapka poglądowa |
| 5. | Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – bez zmian. |

Zgodnie ze Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.04.2009 r.