Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 172194-2008 z dnia 2008-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
Wykonanie nawierzchni boisk oraz ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku
Termin składania ofert: 2008-08-18

Lębork: Wykonanie nawierzchni boisk oraz ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku.
Numer ogłoszenia: 223251 - 2008; data zamieszczenia: 17.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 172194 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, Lębork, woj. pomorskie, tel. 0-59 862 42 80, fax 0-59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni boisk oraz ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni boisk sportowych oraz ogrodzenia kompleksu w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę nawierzchni boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiORB (Załącznik nr 8 do SIWZ) Nawierzchnia do piłki nożnej nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiORB (Załącznik nr 8 do SIWZ) Parametry: a.wysokość całkowita nawierzchni: min. 52 mm, b.gęstość (ilość splotów/ m2): min. 6 900, c.gęstość (ilość włókien/ m2): min. 110 000, d.ciężar całkowity: min. 2 200 gr/ m2 rodzaj włókna: polietylenowe, min. 85 % włókien monofilowych przy czym 100 % włókien monofilowych o grubości min. 145,0 mikronów, e.Dtex: min. 11 000, f.wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy czarny, g.kolor nawierzchni: zielony, linie: wklejone w nawierzchnię - białe i żółte. UWAGA! Mimo zapisów w Dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 7 do SIWZ pkt. 6.0., str. 5) dotyczących parametru Dtex wynoszącego 14 000, proszę traktować jako wartość minimalną parametru dla niniejszego przedmiotu zamówienia Dtex: min. 11 000. Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,16 m x 50,16 m o powierzchni 1512,80 m2 (pole do gry 30 x 50 m) Podbudowa: Podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 7 do SIWZ) do i STWiORB ( załącznik nr 8 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana zgodnie z właściwościami i technologią układania określonymi w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 7 do SIWZ) i STWiORB (Załącznik nr 8 do SIWZ). Technologie układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1 - 3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 8 mm; warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu EPDM o frakcji 1 - 3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 8 mm. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 szt Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuki Wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz STWiORB (Załącznik nr 8 do SIWZ). 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 900818.77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- Cena wybranej oferty: 900.818,77

- Oferta z najniższą ceną: 900.818,77 oferta z najwyższą ceną: 1.126.246,33

- Waluta: PLN.